## Slide 1
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ИНТЕРНЕТ

## Slide 2
Компьютерные сети
Компьютерная сеть — это два или более компьютера, обменивающихся информацией по линиям связи.
Компьютерная сеть позволяет:
1) передавать информацию между компьютерами;
2) совместно использовать ресурсы (принтеры, хранилища данных и т.д.).

## Slide 3
Сети бывают:
– локальные – объединяют компьютеры, находящиеся недалеко друг от друга (в одной и/или разных комнатах одного здания и т.п.);

## Slide 4
– глобальные – компьютеры могут находиться в разных городах и странах.
Глобальные сети, как правило, объединяют несколько локальных сетей.

## Slide 5
Понятие Internet
Internet (Интернет) – это сеть сетей, способная передавать информацию из любой точки земного шара в любую другую точку

## Slide 6
Основные концепции сети Internet начали разрабатывать начале 1960-х гг.
Первая передача данных по Интернету между компьютером Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и одним из компьютеров Стэнфордского исследовательского института состоялась в 1969 г. (компьютер завис, как только дошел до буквы G в слове «LOGIN»).
Пользователями раннего Интернета были представители научных, военных и правительственных кругов.

## Slide 7
В 1969 г. интернет-сообщество состояло из 4х компьютеров, в 1981 – из менее 200 больших вычислительных машин.
Сегодня во Всемирной сети гораздо более 100 миллионов Web-сайтов.

## Slide 8
Считается, что Internet не имеет своего официального владельца. Это добровольная ассоциация различных сетей.
Существуют только организации, которые координируют регистрацию новых пользователей в сети.
Техническую сторону организации сети контролирует Федеральный сетевой совет (FNC).
FNC 24.10.1995 принял официальное определение термина «Интернет».

## Slide 9
Internet – это глобальная компьютерная система, которая:
- логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов (каждый компьютер, подключаемый к сети, имеет свой уникальный адрес);
- способна поддерживать коммуникации (обмен информацией);
- обеспечивает работу высокоуровневых сервисов (служб), например, WWW, электронная почта, телеконференции, разговоры в сети и другие.

## Slide 10
В узлах сети располагаются компьютеры (серверы, хосты), которые содержат информационные ресурсы.
Информационные ресурсы: базы данных, информация из газет и журналов, файлы, программы, Web-страницы и т.д.
Компьютер сервер предоставляет услуги другим компьютерам, запрашивающим информацию, которые называют клиентами (пользователями, абонентами).
Работа в Internet предполагает наличие передатчика информации, приемника и канала связи между ними.

## Slide 11
Internet предоставляет пользователям информационные и коммуникационные услуги.
Информационные услуги:
- доступ к информационным ресурсам сети;
- размещение собственной информации в сети.
Коммуникационные услуги:
- обмен информацией в отсроченном режиме (e-mail и т.п.);
- обмен в режиме реального времени.

## Slide 12
Протоколы передачи информации в Internet
Для взаимодействия между собой программ в Internet используют протоколы.
Протокол — это набор правил и соглашений, используемых при передаче данных.
Основополагающий протокол сети Internet – TCP/IP.
TCP/IP это два различных протокола, тесно связанных между собой.
TCP (Transmission Control Protocol) — протокол управления передачей.

## Slide 13
Он определяет, каким образом информация должна быть разбита на пакеты и отправлена по каналам связи.
TCP располагает пакеты в нужном порядке, а также проверяет каждый пакет на наличие ошибок при передаче.
Каждый информационный пакет содержит IP-адреса (IP – Internet Protocol) компьютера-отправителя и компьютера-получателя.
Компьютеры-маршрутизаторы, используя IP-адреса, направляют информационные пакеты к указанному в них получателю.

## Slide 14
Название протокола | Расшифровка | Назначение
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol | Протокол передачи гипертекста
FTP | File Transfer Protocol | протокол передачи файлов
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Простой протокол отправки электронных писем
POP3 | Post Office Protocol 3 | Протокол получения электронных писем
NNTP | News Net Transfer Protocol | Протокол новостных статей

## Slide 15
Адреса компьютеров в Internet
каждый компьютер, подключенный к сети Internet имеет свой уникальный IP-адрес.
IP-адрес — это уникальный номер, однозначно идентифицирующий компьютер в Internet.
IP-адрес представляет собой четыре числа (октета), разделенные точками, например, 5.153.173.17
Первое число – номер наиболее крупной сети в составе Интернет, последнее – номер конкретного компьютера. Второе и третье число обозначают участки сети, например, региональную и локальную сеть.

## Slide 16
Сейчас одновременно существуют две версии IP-протокола: IPv4 (32 бита) и IPv6 (128 бит).
Необходимость разработки IPv6: угроза исчерпания адресов.
Адресное пространство IPv4: 4,3 миллиарда адресов.
IPv6 разработан в конце 1990-х и поддерживает примерно 3,4×10^38 (340 секстиллионов) уникальных адресов.
8 июня 2011 года - «Всемирный день IPv6», первое включение IPv6 во всех основных сервисах на 24 часа.

## Slide 17
Система доменных имён (DNS)
Система доменных имён (Domain Name System, DNS) – система, которая сопоставляет IP-адресу символьное имя.
Система адресов DNS имеет древовидную структуру.
Узлы этой структуры называются доменами.
Каждый домен может содержать множество «подчиненных» доменов.
Дерево DNS принято делить по уровням: первый, второй, третий и так далее.

## Slide 18
Система начинается с единственного корневого домена (нулевой уровень).
www.donntu.org.
www.donntu.org
Чем «выше» уровень домена, тем правее он записывается в строке адреса.
www.pi.conf.donntu.org
Домены первого (верхнего) уровня (TLD) делятся на домены стран (ccTLD), домены общего назначения (gTLD) и служебные (iTLD).

## Slide 19
Домены стран или территорий: ru, us, uk, cat (Каталония), asia и т.п.
Домены общего назначения:
СОМ – собственно домены общего назначения (от common);
EDU – сеть учебных заведений и учреждений образования;
GOV – правительства государств и правительственные учреждения;
MIL – военные организации;
NET – организации, представляющие сетевые услуги;
ORG – некоммерческие организации;
BIZ – коммерческие организации;

## Slide 20
Для преобразования имен доменов и IP-адресов в DNS используется распределенная система из специальных серверов. Каждый из серверов обслуживает свой «набор клиентов», выполняя для них преобразования адресов.
NAME – отдельные люди;
INFO – информационные сайты;
MOBI – cайты, оптимизированные для мобильных устройств.
Начиная с 2013 года идёт активная регистрация доменов верхнего уровня. Первый – онлайн.
Количество gTLD увеличилось от 22 существующих (на 2013 год) до более 1400 возможных.

## Slide 21
Универсальный указатель ресурса (адрес)
Для того, чтобы можно было безошибочно получать нужную информацию и в нужном формате используется строка символов, которую называют универсальный указатель ресурса или URL (Universal Resource Locator).
Может ещё быть якорь – для внутренней адресации по ресурсу. Напр. #here

## Slide 22
Cлужбы (сервисы, services)
Службы (сервисы) – это виды услуг, которые оказываются серверами сети Internet: как информация будет представлена пользователю, какие сценарии работы с информацией будут использованы и т.п.
Популярные службы:
- World Wide Web – всемирная паутина – служба поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео;

## Slide 23
- E-mail – электронная почта – служба передачи электронных сообщений;
- FTP – служба передачи файлов;
- Usenet, News – телеконференции, группы новостей – разновидность сетевой газеты или доски объявлений;
- Telnet – служба удаленного доступа к компьютерам.

## Slide 24
Web-браузеры
Web-браузер — это ПО, позволяющее перемещаться по Web-страницам и отображать их на экране.
При разработке сайта следует протестировать его с помощью различных браузеров (хотя бы самых популярных) и обязательно придерживаться существующих стандартов.

## Slide 25
Самые популярные браузеры сентябрь 2019 (https://overclockers.ru/blog/Scorpion81/show/30502/statistika-brauzerov-za-sentjabr-2019):

## Slide 26
Web-серверы
Веб-сервер — сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными.
Самые популярные веб-серверы:
- Apache;
- IIS;
- Google Web Server

## Slide 27
Языки и средства программирования в Интернет
Языки веб-программирования — это языки, которые в основном предназначены для работы с веб-технологиями.
Языки веб-программирования можно условно разделить на две пересекающиеся группы: клиентские и серверные.
Программы на клиентских языках обрабатываются на стороне пользователя, как правило, их выполняет браузер.
Пример клиентского языка: JavaScript.

## Slide 28
Серверные языки
Когда пользователь дает запрос на какую-либо страницу, то вызванная страница сначала обрабатывается на сервере, то есть выполняются все программы, связанные со страницей, и только потом возвращается к посетителю по сети в виде файла.
Этот файл может иметь расширения: html, php, asp, aspx, perl, ssi, xml, dhtml, xhtml.
К серверным языкам программирования можно отнести: php, perl, python, ruby, любой язык .NET программирования (технология ASP.NET), Java, Groovy.